## Slide 1
OBJETS CONNECTÉS & CAPTEURS

## Slide 2
GUIRLANDE LED CONNECTE
Piste Intelligente pour la détection d'avions à l’atterrissage
Année Académique 2025 - 2026
Correcteur :
Mr. TAKOUMBO MBE Yvan
Objets Connectés & Capteurs
Institut Africaine d’Informatique
Groupe 1:
BARESSY
DOUTHE
EKOME
ISSAMBOU
PROJET OBJETS CONNECTÉS
ILOUMBOU
EYA’A
BAMBO
DANSOU

## Slide 3
Sommaire
01
Contexte & problématique
02
Objectif de la solution
03
Outils utilisés
04
Composants du système
05
Schéma de montage
06
Étapes d'assemblage
07
Fonctionnement du système
08
Démonstration
09
Conclusion
10
Questions
2
Objets Connectés Piste Intelligente

## Slide 4
01
Contexte & problématique
Mise en place d’un système d’éclairage de piste que nous allons adapter aux besoins d'une compagnie aérienne de la place.
Problématique retenue
Comment concevoir un système d'éclairage de piste aéroportuaire intelligent, capable d'arbitrer en temps réel entre une commande automatique (détection de l'approche d'un avion) et une supervision manuelle par les équipes au sol (via Bluetooth), tout en garantissant la sécurité des opérations et l'optimisation énergétique ?
Une guirlande décorative
sans fonction utile
→ Il faut innover
3
Objets Connectés Piste Intelligente

## Slide 5
02
Objectif de la solution
Transformer la guirlande en signal de piste : détecter l'approche ou le départ d'un avion et l'indiquer visuellement, en temps réel, aux appareils en vol.
1
Détection
Un Capteur HC-SR04 mesure la distance d'un objet qui s'approche (simulant un avion).
2
Animation
Les LED s'allument en séquence pour signaler la détection.
3
Information
La distance en temps réel indique si la piste est libérée ou occupée.
4
Pilotage
Le HC-05 permet de garder le contrôle des modes via l'interface web.
4
Objets Connectés Piste Intelligente

## Slide 6
03
Outlies utilisés
Arduino IDE
Environnement utilisé pour écrire et envoyer le programme (croquis) sur la carte Arduino Uno via USB.
Interface Web Bluetooth
Page web connectée au module HC-05 pour choisir le mode de fonctionnement de la guirlande à distance.
Matériel électronique
Arduino Uno, module HC-05, Capteur HC-SR04, 8 LED, breadboard et fils de connexion.
5
Objets Connectés — Piste Intelligente

## Slide 7
04
Composants du système
5 éléments matériels assemblent l'ensemble du dispositif
Arduino Uno
Microcontrôleur central
Module HC-05
Communication Bluetooth
Capteur HC-SR04
Détection de distance
8 LED
Signalisation lumineuse
Breadboard
Plateforme de montage
+ fils de connexion (Jumpers) pour relier l'ensemble des modules et Resistances
6
Objets Connectés — Piste Intelligente

## Slide 8
04
Présentation des pièces
Arduino Uno
Microcontrôleur qui exécute le programme
Reçoit les données du Capteur HC-SR04
Pilote l'allumage des 8 LED
Programmé via l'Arduino IDE en USB
Module Bluetooth HC-05
Assure la liaison sans fil avec l'interface web
Permet de changer le mode de la guirlande
Communique avec l'Arduino en série (UART)
Portée suffisante pour un usage de proximité
7
Objets Connectés - Piste Intelligente

## Slide 9
04
Présentation des pièces
Emplacement photo du composant
Capteur Ultrason HC-SR04
Mesure la distance par écho ultrasonore
Détecte l'approche ou l'éloignement d'un objet
Simule la détection d'un avion sur la piste
Donnée de distance exploitable en temps réel
Emplacement photo du composant
8 LED
Représentent le balisage lumineux de la piste
S'allument en séquence
Signalent visuellement une détection en cours
Pilotées directement par les sorties Arduino
8
Objets Connectés — Piste Intelligente

## Slide 10
05
Schéma de montage
Vue d'ensemble du circuit assemblé sur le breadboard
Liaisons principales
HC-SR04 → broches numériques (Trig / Echo)
8 LED → sorties numériques + résistances
HC-05 → broches RX/TX (série)
Alimentation 5V / GND via breadboard
9
Objets Connectés - Piste Intelligente

## Slide 11
06
Étapes d'assemblage
1
Placer le breadboard
Fixer le breadboard comme support central du montage.
2
Installer l'Arduino Uno
Positionner la carte à proximité du breadboard pour faciliter le câblage.
3
Connecter les LEDS et Resistances
Relier chaque LED à une sortie numérique via une résistance, puis à la masse.
4
Brancher le HC-SR04
Connecter VCC, GND, Trig et Echo aux broches dédiées de l'Arduino.
5
Ajouter le module HC-05
Relier RX/TX (avec diviseur de tension) ainsi que VCC et GND.
6
Téléverser le programme
Envoyer le code depuis l'Arduino IDE, puis tester via l'interface web.
10
Objets Connectés Piste Intelligente

## Slide 12
07
Fonctionnement du système
Logique de détection programmée dans l'Arduino (code C++ non détaillé ici)
Mesure continue
Le HC-SR04 mesure en permanence la distance face à lui.
→
Objet détecté
Sous un certain seuil, l'objet est interprété comme un avion qui s'approche ou s'éloigne.
→
Animation LED
Les 8 LED s'allument en séquence, effet « fusée », pour signaler l'événement.
→
Piste libérée
Une fois l'objet éloigné, les LED s'éteignent : la Piste redevient disponible.
Un second Capteur (ou le même, réutilisé) applique la même logique pour signaler les départs d'avions.
11
Objets Connectés — Piste Intelligente

## Slide 13
08
Démonstration
Montage final en fonctionnement réel
MISE EN PRATIQUE
12
Objets Connectés — Piste Intelligente

## Slide 14
09
Difficultés Rencontrées
Cohabitation confliictuelle entre le Capteur HC-SR04 et La carte Bluetooth Module HC-05
Signal lumineux clair pour les avions à l'approche et au départ
Matériel insuffisant
13

## Slide 15
09
Conclusion
D'une simple guirlande décorative à un véritable outil d'aide à la décision sur l'état d'une piste, grâce à l'ajout d'un Capteur de distance et d'une logique de détection.
Liaison Bluetooth conservée pour le pilotage à distance
Détection en temps réel avec le Capteur HC-SR04
Signal lumineux clair pour les avions à l'approche et au départ
Une base extensible vers d'autres scénarios de sécurité
13

## Slide 16
Questions ?
Merci de votre attention
14